## Slide 1: ПРИЛОЖНА ФОТОНИКА СЪЩНОСТ, МЕТОДИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Проф. Кръстена Николова
Варна, 2018 г.

## Slide 2: Съдържание
Що е фотоника ?
Приложения на фотониката в медицината
и биологията.
Собствени изследвания и приноси.
Перспективи.

## Slide 3: Същност на фотониката
Раздел от физиката, изучаващ процесите, материалите и режимите на:
генериране и излъчване;
разпространение;
модулиране, обработване, превключване, усилване;
нелинейно преобразуване на светлина;
детектиране на светлина.

## Slide 4
Приложна
фотоника
Медицина
Химия
Имунология
Биохимия
Криминалистика
Оценка качеството на храните

## Slide 5: Биофотонни технологии

## Slide 7: Генериране и излъчване на светлината
Изисквания към източниците на светлина в приложната фотоника:
Възможност за получаване на тесноивичен спектър;
Пренастройваеми в широк спектрален диапазон;
Висока оптична мощност;
Бързодействие.

## Slide 8: Използвани източници на светлина
Кохерентни
Некохерентни
ЛАЗЕРИ
Газови - криптонов и аргонов
Твърдотелни -YAG: Nd3+
Полупроводникови – GaAs
с активна течна среда
Светодиоди
Свръхлуминесцентни диоди
Лампи
За целите на фотониката е подходящо използване на възбуждащо лъчение с дължини на вълните под 500 nm.

## Slide 9: Кохерентни източници на светлина
Лазери и лазерни диоди.
Монохроматично лъчение.
Лазерните диоди обикновено излъчват в основен напречен мод,
който е с гаусово разпределение на полето.
Кохерентно лъчение: фокусира се лесно в тясно поле.

## Slide 10: Некохерентни източници на светлина
Светодиодите са източници на некохерентно квазимонохроматично лъчение в много голям спектрален обхват, започвайки от дълбокия ултравиолет до инфрачервената област със следните свойства:
малогабаритни;
относително евтини;
удобни за използване, тъй като са с дължина на вълната на излъчваната светлина през 5-10 nm и спектрална ширина е под 15 nm.

## Slide 11: Оптична кохерентна томография
Оптичната кохерентна томография (OКT) е неинвазивна техника за получаване на високо качествени изображения in vivo.

## Slide 12: Оптична кохерентна томография
ОКТ осигурява in vivo "оптична биопсия" на ретината. Използва се светлина от широкоспектърен светлинен източник, чието лъчение е разделено на референтен и пробен сноп за получаване профил на отражение спрямо дълбочина на ретината.
Current Opinion in Ophthalmology. 24(3):213–221, MAY 2013

## Slide 13: Оптична кохерентна томография

## Slide 14: Оптична кохерентна томография
Характеристики на човешко око при диабетна ретинопатия.
а) OКT образ на око, засегнато от непролиферативна диабетна ретинопатия;
b) OКT образ на око, засегнато от пролиферативна диабетна ретинопатия;
c) OКT образ на око с диабетен макулен оток .
Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2002 Jun;240(6):436-42. Epub 2002 Apr 16.

## Slide 15: Оптична кохерентна томография
Оптичната кохерентна томография (OКT) може да бъде използвана за идентифициране на атеросклеротични плаки.
Чрез нея се постига контраст и диференциация между липидните и другите тъкани.
Показан е in vitro OКT образ на сърдечния мускул (m), допиращ се до мастната тъкан.
Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2002 Jun;240(6):436-42. Epub 2002 Apr 16.

## Slide 16: Пулсова оксиметрия
Чрез пулсова оксиметрия се определя процентът кръв, обогатена с кислород. Измерва се процентът от хемоглобина наситен с кислород.
Оксигенираният (наситен с кислород) хемоглобин поглъща повече инфрачервена светлина, а пропуска повече червена светлина през него.
При деоксигенираната (бедна на кислород) форма на хемоглобина се случва точно обратното — абсорбира се повече червена светлина, а се пропуска инфрачервената.

## Slide 17: Флуоресцентно направлявана хирургия
Първата употреба на флуоресцентно изображение при хирургична операция датира от 1948 г., когато e забелязано, че концентрацията на флуоресцин се е увеличава в злокачествена тъкан.
Интраоперативното флуоресцентно изображение предлага :
висок контраст и чувствителност;
безопасност и визуализация на клетките и тъканите както in vivo, така и ех vivo ;
лесно използване;
ниска цена;

## Slide 18: Фотодинамична терапия
Съчетава използването на химични методи и фототерапия, напр. за подобряване на симптомите при акне.
Основната функция е да унищожи бактерии, които растат в рамките на фоликулите.
ФДТ може да се използва за промяна работата на мастните жлези.

## Slide 19: Оптични схеми за флуоресцентен анализ

## Slide 20: Оптични схеми за флуоресцентен анализ

## Slide 21: Оптични схеми за флуоресцентен анализ

## Slide 22: Приложение в медицинската диагностика
В кръвта е инжектиран фоточувствителен материал – хематопорфирин
Prof. Tinko Eftimov,Université du Québec en Outaouais Gatineau, Canada

## Slide 23: Приложение в медицинската диагностика
Флуоресцентен анализ при фотодинамична терапия.
Prof. Tinko Eftimov,Université du Québec en Outaouais Gatineau, Canada

## Slide 24: Приложение в медицинската диагностика
Малариен паразит сред човешки кръвни телца.
Маларийният паразит е маркиран с флуорофора акридин и флуоресцира в оранжево.

## Slide 25: Приложение в медицинската диагностика
Аденокарцином на слюнната жлеза на човек с оранжево флуоресциращи ядра при маркиране с лектин.

## Slide 26: Приложение за оценка качеството на храните
Световни тенденции
Сокове и безалкохолни напитки;
Месо и риба;
Млечни продукти;
Растителни масла;
Подсладители;
Алкохолни напитки.
Собствен опит
Нетрадиционни видове масла;
Оценка автентичността на маслиново масло (зехтин) в търговската мрежа на България;
Регионална принадлежност и ботанически произход на български пчелен мед.

## Slide 27: Оценка качеството на зехтин
EVOO – extra virgin olive oil
POO – pomage olive oil
Флуоресцентни спектри, получени при възбуждаща светлина с дължина на вълната 425 nm, за проби зехтин от Гърция
Флуоресцентни спектри, получени при възбуждаща светлина с дължина на вълната 425 nm , за проби зехтин от Турция и Португалия

## Slide 28: Оценка качеството на зехтин
Флуоресцентни спектри, получени при дължина на вълната на възбуждащата светлина 425 nm, за проби зехтин с примеси от растителни масла и контрола от слънчогледово олио.
Наблюдават се три флуоресцентни пика при изследваните образци, свързани с :
окислителните продукти при
λ= (500-540) nm;
съдържанието на хлорофил при
λ = (675-680) nm;
съдържанието на други пигменти
λ =(700-750) nm;

## Slide 29: Референтен метод за оценка на маслиново масло
При Pomace olive oil, Extra virgin olive oil и Pure olive oil преобладава олеиновата киселина (65.24-78.40%), следвана от палмитиновата (10.47-15.07%) и линоловата киселина (5.26-13.92%).

## Slide 30: Емисионно-излъчвателни матрици
K.Nikolova, M.Zlatanov, T.Eftimov, D. Brabant, S.Yosifova and E. Halil, G.Antova and M. Angelova, (2014), Journal of Food properties, vol. 17

## Slide 31: Емисионно-излъчвателни матрици

## Slide 32: Емисионно-излъчвателни матрици

## Slide 33: Зехтин с добавка от растителни масла

## Slide 34: Зехтин с добавка от растителни масла

## Slide 35: Зехтин с добавка от други растителни масла
K. Nikolova, T. Eftimov, G. Antova, D. Brabant, (2013), Trakya University Journal of Natural Sciences (TUJNS), vol.14

## Slide 36: Оценка стабилността на растителни масла при термична обработка
М. Марудова, К. Николова, Г. Антова, Т. Ефтимов, (2014), Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве", Сборник доклади

## Slide 37: Оценка стабилността на растителни масла при термична обработка
Основни изводи:
Слънчогледовото олио е по-малко устойчиво на топлинно въздействие. След втората термична обработка се наблюдава съществено изменение в състава му.
Рапичното масло остава стабилно практически до петата термична обработка.

## Slide 38: Оценка стабилността на растителни масла при термична обработка
При образците, оставени да кипят в продължение на 5 минути, не се откриват антиоксиданти.
В спектъра им се появава област на флуоресценция около 500 nm при възбуждаща светлина λex = 390 nm - започва продукция на хидроксипероксиди, като резултат от окислението на хлорофилните пигменти.
При продължителна термична обработка антиоксиданти не могат да бъдат детектирани и в маслата се съдържат главно пероксидни съединения.

## Slide 39: Оценка стабилността на растителни масла при термична обработка

## Slide 40: Приложна фотоника и “finger prints” на български вина

## Slide 41: Приложна фотоника и “finger prints” на български вина

## Slide 42: Приложна фотоника и “finger prints” на български вина

## Slide 43: Перспективи
Утвърждава се нова ендоскопска диагностична техника – конфокална флуоресцентна ендомикроскопия с възможност за in vivo микроскопско изобразяване на установени лезии в дихателни пътища в реално време;
Фототерапия при отравяне с газ;
Фототерапия при анаеробни инфекции, рани, изгаряния.

## Slide 44: Перспективи
Разработване на методики за качествено определяне на антиоксиданти в билкови екстракти и напитки от лечебни растения;
Определяне на антиоксидантни свойства в продукти от червено грозде.

## Slide 45
Благодаря за
Вниманието!